PC-GS5073E/PC-GS5075E规格书

实物图

尺寸图

概述：

PC-GS507XE是一款低功耗、高可靠、密封无风扇的工业计算机，本产品基于Intel芯片组，板载Intel®Core 6th I3/I5高性能处理器，标配4G DDR4内存，最大可扩展8GB内存。支持Windows8/10 64bit、Linux、Ubuntu等操作系统。

机壳采用铝合金铸造成形，外形尺寸小巧；结构紧凑、坚固、无风扇设计，外壳兼作散热用。具有优良的密封防尘、散热与抗振性能。可以满足污染大，灰尘多，电磁干扰严重等恶劣环境的使用，可广泛应用于车载、智能交通、机械设备、自动化控制等各种嵌入式领域。

特点：

- Intel®Core 6th I3/I5高性能低功耗处理器

- 密封无风扇防尘设计

- 标配4GB内存，最大支持8GB

- 6*USB/6*COM/1*VGA /1*HDMI

- 2*Intel I211千兆网络接口

- 2*Audio音频接口（Line-out，MIC-in）

- 面板颜色:黑色可选

规格：

| 性能配置 | 芯片组 | Intel®Core 6thI3/I5/I7 |
| --- | --- | --- |
|  | 内存 | 4GB 或 8GB内存(DDR4) |
|  | 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 |
|  | 看门狗 | 0-255秒/分级通过系统软件实现 |
|  | 存储 | SSD/HDD |
|  | 电源特性 | 9～24V DC输入/可选9～36V DC输入(带隔离) |
|  |  | 16W（待机状态）； 30.6W（运行MaxPower 100%） |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows8/10 64bit、Linux、Ubuntu |
| I/O接口 | USB | 2*USB 2.0+4*USB 3.0 |
|  | 串口 | 6*RS232(1-4带隔离,3-4可选232/485/422) |
|  | 网口 | 2* Intel I211 千兆网络接口 |
|  | 音频 | 音频输出、输入 |
|  | 显示 | 1*VGA +1*HDMI |
|  | 扩展 | 1*MINI PCIe |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度 |
|  | 抗冲击 | 10g加速度，11ms周期 |
|  | 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
|  | 工作温度 | -20℃～60℃ 表面空气流动 |
|  | 存储温度 | -40℃ ～70℃ |
|  | 工作湿度 | 95% @40℃, 非凝结 |
| 物理特征 | 尺寸 | 251.9毫米 (长) *200 毫米 (宽) *71.6毫米(高) |
|  | 材料 | 铝合金无风扇设计 |
|  | 重量 | 2.6千克/3.5千克(净重/毛重) |
|  | 颜色 | 黑色 |